Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

IČO: 49455168

výzva včetně zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu

na služby s názvem:

„Mikulov - generel kanalizace“

zadávané

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Preambule

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby, zadávané v souladu s ustanovením § 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „zákon“).

- Identifikace zadavatele a všeobecné podmínky

Název zadavatele:	VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s.

Sídlo:	Čechova 23, 690 02 Břeclav

IČO:							49455168

Jména osob oprávněných za zadavatele jednat:	Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel a.s.

Kontaktní osoba:		Ing. Zdeněk Adámek, provozně-technický náměstek

Telefon:	519 304 620

E-mail:	adamek@vak-bv.cz

- Vymezení předmětu veřejné zakázky

Město Mikulov (7427 obyvatel) má vypracovaný generel kanalizace roku 2010. Vzhledem k rozvoji města, k vývoji metodiky zpracování koncepčních materiálů, legislativním požadavkům a potřebě města a provozovatele kanalizace mít aktuální koncepční materiál pro zodpovědné rozhodování o obnově infrastruktury a rozvoji města je potřebné aktualizovat a doplnit stávající generel kanalizace města. Město Mikulov má povodí o rozloze cca 330 ha, délka kanalizační sítě je 29,14 km, počet úseků kanalizace je 1200 a počet revizních šachet 1188. Počet objektů na kanalizaci (dešťové zdrže, čerpací stanice, odlehčovací komory a výustní objekty) je cca 21.Město se připravuje na oddělení dešťových vod v lokalitě „pod Novou„ – oddělení umožní odlehčení až 800 l/s před čistírnou odpadních vod Mikulov.

  - Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace a související požadované činnosti:

2.1.1.    Převzetí a vyhodnocení podkladů převzatých od objednatele,

    - Zajištění průzkumů a podkladů nutných pro zpracování díla nebo jejich doplnění,

    - Vodní toky

    - Sestavení modelu povrchového odtoku z odvodňovaného území,

    - Provedení účelové monitorovací kampaně na stokové síti města,

    - Sestavení modelu stávající kanalizační sítě včetně kalibrace a verifikace modelu, vyhodnocení stávajícího stavu

    - Návrh nápravných opatření na stokové síti pro výhledový stav

    - Sestavení modelů kanalizační sítě pro výhledový stav odkanalizovaných ploch podle platného územního plánu a podle nápravných opatření,

    - Závěrečná zpráva, projednání konceptu s objednatelem a zapracování připomínek od objednatele do čistopisu generelu, kompletace a tisky generelu.

Bližší popis předmětu plnění:

- Činnosti dle odst. 2.1.1. budou zahrnovat:

    - Převzetí, analýzu a vyhodnocení podkladů převzatých od objednatele,

    - Stanovení případných požadavků na doplnění podkladů.

    - Projednání s objednatelem.

- Činnosti dle odst. 2.1.2. budou zahrnovat:

    - Nákup a zpracování hydrologických údajů a podkladů od ČHMÚ a Povodí Moravy potřebných ke zpracování generelu.

- Činnosti dle odst. 2.1.3. budou zahrnovat:

    - Posouzení stávajícího stavu vodního toku Turold z hlediska možností a podmínek vyústění objektů na stokové síti.

    - Návrh technických opatření pro zajištění vhodných podmínek pro vyústění objektů na stokové síti.

    - Projednání navržených opatření se správcem povodí a objednatelem.

- Činnosti dle odst. 2.1.4 budou zahrnovat:

    - Vyhodnocení odvodňovaného území pro stanovení povrchového odtoku bude zpracováno s využitím ortofotomap a dostupných informací z GIS a důkladných terénních průzkumů.

    - Účelem hydrotechnické situace je zobrazit průběh stokové sítě a jednotlivá dílčí kanalizační povodí intravilánu a extravilánu,

    - V hydrotechnické situaci budou vyznačeny všechny významné objekty na stokové síti, odlehčovací komory, výustní objekty, čerpací stanice atd., bude vyznačena a graficky rozlišena splašková, dešťová a jednotná kanalizace, vč. výtlaků.

- Činnosti dle odst. 2.1.5 budou zahrnovat:

    - Účelový monitoring na stokové síti bude zahrnovat měření v tomto rozsahu:

| Měření srážek (SR) | 3 profily |
| --- | --- |
| Měření hladin (H) | 6 profilů |
| Měření průtoků (Q) | 4 profilů |
| Délka vlastní měrné kampaně | 12 týdnů v období duben až srpen 2024 |

    - Monitoring bude realizovaný na vybraných odlehčovacích komorách a na hlavních problematických místech na stokové síti a rozdělovacích objektech.

    - Konečný výběr profilů pro měření bude identifikován a odsouhlasen po podpisu smlouvy o dílo po místním šetření za účasti pověřených zástupců objednatele a zhotovitele. Rozsah monitoringu a způsob měření může být upřesněn s ohledem na místní prostorové a hydraulické podmínky ve stokové síti.

    - Cílem monitoringu bude zajistit data pro kalibraci a verifikaci hydrologických parametrů hydrodynamického matematického modelu stávající stokové sítě.

    - Cílem monitoringu bude zachytit odezvu na stokové síti pro minimálně 3 srážkové události s minimální vydatností srážky 4 mm/hod, zachycených ve všech srážkoměrech nasazených v zájmovém území.

    - Délka monitoringu bude prodloužena (nad rámec 12 týdnů) po odsouhlasení se zadavatelem v případě, že nenastanou potřebné dešťové srážky pro kalibraci a verifikaci modelu stokové sítě.

    - Zprávu z monitoringu.

6.	Činnosti dle odst. 2.1.6 budou zahrnovat:

1.	Sestavení modelu stávající stokové sítě pole podkladů z GIS a geodetického doměření vybraných šachet předaného objednatelem.

2.	Kalibraci a verifikaci modelu stokové sítě na základě výstupů z účelového monitoringu – měření srážek, průtoků a hladin.

3.	Stanovení hydraulické spolehlivosti stávající stokové sítě na základě posouzení stokové sítě na dvouletý návrhový déšť (p=0,5 rok-1) v souladu s požadavky ČSN.

4.	Stanovení hydraulické spolehlivosti stávající stokové sítě na základě posouzení stokové sítě na pětiletý návrhový déšť (p=0,2 rok-1).

5.	Budou definovány dopady na provoz kanalizace pro veřejnou potřebu podle stupně povodňové aktivity v dotčených vodních tocích.

6.	Vyhodnocení stávajícího stavu stokové sítě pro „hydraulickou“ tak i „provozní“ spolehlivost stávající sítě (stáří stokové sítě, stavebně technický stav), identifikace nevyhovujících úseků stokové sítě a objektů.

7.	Zpracování dat a výkresové dokumentace.

7.	Činnosti dle odst. 2.1.7 budou zahrnovat:

1.	Návrh opatření pro nevyhovující části stokové sítě podle vyhodnocení stávajícího stavu dle odst. 1.6.

2.	Návrh koncepce odkanalizování, stanovení kapacitních možností a návrh technických opatření na stokové síti pro výhledový stav dle územního plánu.

3.	Vyhodnocení odlehčovacích komor a odlehčovaného množství naředěných odpadních vod z jednotné kanalizace - návrh pro změny či aktualizaci provozního a manipulačního řádu kanalizace.

4.	Zpracování dat a výkresové dokumentace.

5.	Návrh etapizace navrhovaných opatření.

6.	Stanovení orientačních investičních nákladů navrhovaných opatření v CÚ odpovídající době zpracování generelu.

8.	Činnosti dle odst. 2.1.8 budou zahrnovat:

1.	Sestavení modelů stokové sítě pro výhledový stav podle územního plánu města/obce,

2.	Posouzení návrhového výhledového stavu stokové sítě v matematickém modelu.

3.	Stanovení hydraulické spolehlivosti stokové sítě pro výhledový stav na základě posouzení stokové sítě na dvouletý návrhový déšť (p=0,5 rok-1) v souladu s požadavky ČSN.

4.	Stanovení hydraulické spolehlivosti stokové sítě pro výhledový stav na základě posouzení stokové sítě na pětiletý návrhový déšť (p=0,2 rok-1).

5.	Zpracování dat a výkresové dokumentace.

9.	Činnosti dle odst. 1.9 budou zahrnovat:

1.	Zpracování závěrečné zprávy.

2.	Kompletace a tisky konceptu generelu včetně digitálních výstupů.

3.	Projednání konceptu generelu s objednatelem.

4.	Zapracování připomínek od objednatele do čistopisu generelu.

5.	Kompletace a tisky čistopisu generelu včetně digitálních výstupů.

10.	Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli veškeré hmotné výsledky činností dle této smlouvy takto:

1.	Výsledkové soubory pro jednotlivé zátěžové stavy ve formátu .PRF pro prohlížecí program MIKE VIEW.

2.	Pracovní dokumenty, výkresy a výstupy mohou být předávány v průběhu prací na díle formou sdíleného datového úložiště, které bude až do ukončení prací a předání čistopisu generelu spravovat zhotovitel, který také poskytne vybraným odpovědným osobám objednatele bezplatné přístupy.

3.	Grafická část bude zpracována ve formátu PDF a DGN či DWG.

4.	Textová část bude zpracována ve formátu PDF a MS Word.

5.	Tabulková část bude zpracována ve formátu PDF a MS Excel.

6.	Dílo bude vyhotoveno a předáno v počtu 3 ks v tištěné formě a 3 ks digitálně na CD/DVD/USB.

  - Podkladem pro vypracování projektové dokumentace budou:

• Základní data o stávající stokové síti z GIS ve formátu SHP file

•	Stavební stav stok a objektů na stokové síti

•	Provozní údaje o čerpacích stanicích a ČOV (denní, hodinové průtoky)

•	Problémová místa na stokové síti – dle provozních údajů

•	Platný Územní plán (nebo podrobný popis rozsahu odvodňovaného území s definováním množství produkovaných odpadních vod, které mají být ve výhledu dopravovány na ČOV)

2.3 	Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV kódy):

71320000-7 Technické projektování

  - Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na služby.

  - Druh zadávacího řízení:

Malého rozsahu.

  - Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Maximálně 2 mil. Kč bez DPH

  - Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín provádění služeb:

Zahájení:	 prosinec 2023

Ukončení:  30. 6. 2025

  - Místem plnění je místo vybraného uchazeče k tomu určené. K předání a převzetí díla a jeho částí bude docházet v sídle zadavatele.

- Podmínky kvalifikace

  - Základní způsobilost

Účastníci prokážou základní způsobilost předložením čestného prohlášení v rozsahu dle § 74 odst. 1 písmeno a) až e) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

  - Profesní způsobilost

Účastníci prokážou splnění profesní způsobilosti předložením těchto dokladů:

    - Výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ve vztahu k České republice, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

    - Dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího živnostenské oprávnění v oboru:

- projektová činnost ve výstavbě.

    - Dokladu o odborné způsobilosti účastníka nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, konkrétně dokladu o autorizaci pro obor:

- stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství dle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

  - Technická kvalifikace

Účastníci prokážou splnění technické kvalifikace předložením seznamu minimálně 3 významných služeb poskytnutých za posledních 5 let.

Minimální úroveň:

Alespoň tři služby obdobného charakteru, jejichž předmětem byl generel kanalizace nebo návrh nebo hydraulické posouzení kanalizační sítě obce nad 2000 EO včetně návrhu čerpacích stanice nebo retenčních (akumulačních) nádrží.

Způsob prokázání kvalifikace:

Seznam obdobných služeb projekčních činností ve výstavbě vodohospodářských staveb realizovaných a dokončených dodavatelem s uvedením jejich rozsahu (investiční náklady stavby), doby poskytnutí služby a identifikace objednatele.

Prokazování způsobilosti a kvalifikace

Kvalifikaci a způsobilost lze rovněž v rozsahu, ve kterém zapsané údaje pokrývají požadavky zadavatele, prokázat výpisem ze systému certifikovaných dodavatelů, či výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Veřejná zakázka může být plněna více dodavateli současně; v takovém případě prokazuje základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku každý dodavatel samostatně. Dodavatelé v takovém případě předloží jako součást nabídky smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, po celou dobu plnění veřejné zakázky.

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence prostřednictvím jiných osob. V takovém případě účastník v nabídce předloží:

- Výpis z obchodního rejstříku jiné osoby;

- Doklady k prokázání kvalifikace jinou osobou;

- Písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel v rámci plnění oprávněn disponovat. Obsahem písemného závazku bude společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky spolu s dodavatelem a závazek, z něhož bude zřejmé, jaké konkrétní činnosti odpovídající rozsahu prokazované kvalifikace.

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Zadavatel si může kdykoliv v průběhu zadávacího řízení vyžádat od účastníků originály předložených dokladů. Zadavatel si může před uzavřením smlouvy vyžádat od vybraného dodavatele předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikace, pokud již nebyly předloženy v zadávacím řízení.

- Hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je výše nabídkové ceny. Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

- Další podmínky a podmínky pro uzavření smlouvy

Zadavatel požaduje, aby účastníci v nabídce předložili seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi známi a uvedli, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit nebo předloží čestné prohlášení, že bude zakázku realizovat bez poddodavatelů.

- Vysvětlení zadávací dokumentace

Písemná žádost dodavatele o vysvětlení nabídky musí být doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne dodavatelům, odpověď ve lhůtě 2 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení nabídky.

Žádosti o dodatečné informace je nutno doručit písemně přes systém EZAK.

- Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obsah nabídky

Z důvodu přehlednosti doporučuje zadavatel, aby nabídka byla členěna do samostatných částí, řazených v nabídce za sebou a označených shodně s následujícími pokyny:

- Krycí list nabídky opatřený podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka, jehož součástí bude cenová nabídka pro jednotlivé části předmětu plnění dle bodu 2.1. 1) - 8), dále celková cena v Kč bez DPH, hodnota DPH a celková cena včetně DPH.

- Návrh smlouvy o dílo

- Doklady, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace

  - doklady prokazující splnění základní způsobilosti

  - doklady prokazující splnění profesní způsobilosti

  - doklady prokazující splnění technické kvalifikace

- Seznam poddodavatelů

- Další doklady požadované nebo vyplývající ze zadávací dokumentace (např. doklady vztahující se ke kvalifikačním poddodavatelům).

- Podání nabídky

1. Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek v elektronické podobě ve formátu *.doc nebo *.pdf prostřednictvím profilu zadavatele na následující webové adrese:

https://zakazky.vak-bv.cz/

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že pro využití všech možností profilu zadavatele a to zejména pro účely podání nabídky i pro provádění jakýchkoliv dalších úkonů prostřednictvím tohoto elektronického nástroje je potřeba provést registraci dodavatele.

Podávání nabídek poštou se již neakceptuje.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v elektronické formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče. Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, výši DPH a nabídkovou cenu s plněním s DPH.

Nabídka, která bude doručena zadavateli po uvedené lhůtě pro podání nabídek, se uchazeči nevrací. Nebude otevřena a hodnocena a zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

2. Lhůta pro podání nabídek

Uchazeč je povinen předložit nabídku nejpozději do  24/11 2023 do 13,00 hod.

9. Další podmínky

Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.

Délka zadávací lhůty činí 120 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje, že v případě nedostatku finančních prostředků nebude předmět veřejné zakázky realizován. Účastníkům nevzniká nárok na náhradu ušlého zisku.

Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Zadavatel nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou dodavatelům vzniknout v souvislosti s jakýmikoliv aspekty zadávacího řízení.

Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

10.  Přílohy

Návrh smlouvy o dílo

V Břeclavi dne 2. 11. 2023

…………………………...……

Milan Vojta, MBA, MA

ředitel  společnosti