Příloha č. 2

„Dodávka dálkově řízené svahové sekačky“

Účastník u každé položky doplní, zda jím nabízené plnění požadovaný parametr splňuje - formulací ANO/NE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANO | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pohon sekačky benzínovým motorem |  |  |
| 2 | motor vzduchem chlazený |  |  |
| 3 | výkon motoru minimálně 15 kW |  |  |
| 4 | možnost startu motoru bez sytiče |  |  |
| 5 | náhon na všechna kola |  |  |
| 6 | hydrostatická převodovka |  |  |
| 7 | mechanismus vybaven chladičem hydraulického oleje |  |  |
| 8 | pojezdová rychlost minimálně 7 km/ hod |  |  |
| 9 | bypass pohonu za účelem odtažení stroje v případě poruchy |  |  |
| 10 | pracovní záběr čelního žacího ústrojí v rozmezí 115 - 130 cm |  |  |
| 11 | seřiditelná výška střihu minimálně v rozmezí 90 až 130 mm, minimálně po 5 krocích |  |  |
| 12 | dálkové elektronické zvedání žacího ústrojí |  |  |
| 13 | plně plovoucí žací ústrojí |  |  |
| 14 | čelní čtyř nožové žací ústroji se zadním výhozem umožňující mulčování při zachování stávajícího žacího ústrojí |  |  |
| 15 | zapínání žacího ústrojí pomocí elektromagnetické spojky |  |  |
| 16 | vlastní pohon nožů pomocí klínového řemene |  |  |
| 17 | možnost vyklopení žacího ústrojí k výměně či kontrole nožů kolmo k mechanismu (nosiči) bez demontáže |  |  |
| 18 | palivová nádrž o objemu minimálně 15 litrů |  |  |
| 19 | zásuvka 12V za účelem zapojení magnetického výstražného majáku |  |  |
| 20 | stroj vybaven počítadlem moto hodin, které je schopno upozornit obsluhu na nastavené servisní intervaly |  |  |
| 21 | Kolový podvozek s možností otáčení o 360 stupňů |  |  |
| 22 | Šíře záběru žacího ústrojí minimálně 120 cm |  |  |
| 23 | Svahová dostupnost minimálně 50 stuňů |  |  |

V ………………………………. dne  ……………………..

……………………………………..

jméno a podpis                                                                                                                                                                                                            oprávněného zástupce uchazeče